## Slide 1: LA MICROMETEOROLOGIA
La Micrometeorologia  parte di Meteorologia che studia la porzione di Troposfera in cui avviene:
  l’emissione
  il trasporto
  la diffusione
  la trasformazione
degli inquinanti.
Ha uno spessore variabile nel giorno
(estensione massima di 1 – 2 km).
Ha caratteristiche fisiche e chimiche nettamente distinte dal resto della troposfera.
Prende il nome di:
Planetary Boundary Layer (PBL)
Strato Limite Planetario
Atmospheric Boundary Layer.

## Slide 2: C2-2
Profilo verticale di temperatura della Troposfera
Individuazione preliminare del PBL

## Slide 3: C2-3
CARATTERIZZAZIONE DEL PBL
Il PBL è un sistema fisico che si deve studiare nel contesto della Fluidodinamica.
Sistema fisica: è un miscuglio di gas.
Per il suo studio è necessario definire:
Un sistema di coordinate di riferimento
Un insieme di variabili fisiche che lo descrivono
Un insieme di variabili chimiche che lo descrivono
Sistema di riferimento.
Si utilizza un Sistema di riferimento Cartesiano Ortogonale.
Con:
Asse x diretto in direzione W–E (positivo verso E)
Asse y diretto in direzione S-N (positivo verso N)
Asse z diretto Basso-Alto (positivo verso l’alto)

## Slide 4: C2-4
Per la descrizione fisica del PBL è necessario usare il concetto di Volume di Controllo (Particella).
Volume di controllo = porzione di fluido tanto piccola da avere un volume infinitesimo rispetto all’intero volume del PBL, ma sufficientemente grande da possedere le medesime caratteristiche chimiche del resto dell’aria.
Lo studio ha luogo seguendo l’evoluzione di un generico volume di controllo.
Posizione di una Particella => P(x,y,z)
La particella si muove => Velocità della Particella
Velocità della particella => Vento (Vettore)
Come ogni vettore, anche il vento è descritto dalla sue tre componenti rispetto agli assi del sistema di riferimento:

## Slide 5: C2-5
Consuetudine descrizione vento con:
Velocità del vento:
Direzione di Provenienza del del Vento
(0°: da N; 90°: da E; 180°: da S; 270°: da W)
Altre Variabili di Interesse:
a) Temperatura T (espressa in K)
b) Pressione Barometrica P (in hPa o mb)
La pressione varia con la quota:

## Slide 6: C2-6
Caratteristiche dell’aria secca.
Aria secca => Gas perfetto
Densità dell’aria:
Calore Specifico a pressione costante:

## Slide 7: C2-7
Nell’aria è sempre presente l’acqua soprattutto allo stato gassoso (vapor d’acqua) => Aria Umida.
Contenuto di vapor d’acqua:
Tensione di vapore e (pressione parziale di vapor d’acqua). Massimo valore della tensione di saturazione = pressione di saturazione es.
Umidità relativa RH: e/es
Umidità assoluta a: massa di acqua in 1 m3 di aria
Umidità specifica q: grammi di acqua per grammo di aria umida
Rapporto di mescolanza r: grammi di acqua per grammo di aria secca
Aria umida = gas perfetto che rispetta l’equazione di stato:
Tv è la temperatura virtuale:
Calore Latente di Vaporizzazione:

## Slide 8: C2-8
Equazione Idrostatica
Per un particella d’aria, in assenza di moto verticale, la gravità bilancia esattamente il gradiente verticale di pressione:
Temperatura Potenziale e stabilità statica.
Primo Principio della Termodinamica applicato ad una particella in movimento adiabatico in aria.
Se T è la temperatura di una particella in un punto del PBL a pressione p, se la si trasporta adiabaticamente alla pressione di riferimento p0 (es. 1000 mb) la sua temperatura diventa .
 => Temperatura potenziale
La relazione esatta tra  e T:
relazione approssimata:

## Slide 9: C2-9
Relazione tra il gradiente verticale di T e di :
(ad un gradiente di temperatura normale di –0.0098 °K/m corrisponde un gradiente di temperatura potenziale di 0°K/m)
La temperatura potenziale può essere vista semplicemente come una nuova definizione di temperatura e se la si applica al profilo verticale di temperatura visto in precedenza si ottiene sorprendentemente la figura seguente
Prima non si notava nulla di particolare, ora viene messo in evidenza chiaramente una porzione distinta di atmosfera in cui possono essere individuati tre strati che corrispondono a zone con diversi gradienti verticali di temperatura potenziale.

## Slide 10: C2-10
Una zona vicino al suolo con d/dz negativo,
(Strato Superficiale SL)
Una zona intermedia con d/dz circa nullo,
(Strato Rimescolato ML)
Un'altra zona con d/dz fortemente positivo,
(Strato di Entrainment EL)
La zona superiore con d/dz positiva, ma inferiore alla precedente, che continua con gradiente circa uguale fino alla sommità della troposfera.
(Atmosfera Libera)
Dalle relazioni precedenti si ha che:
 se dT/dz < -0.0098 (°K/m), d /dz < 0
 se dT/dz = -0.0098 (°K/m), d /dz = 0
 se dT/dz > -0.0098 (°K/m), d /dz > 0

## Slide 11: C2-11
Come si comporta una particella in aria se si altera di poco la sua posizione verticale
(z = perturbazione verticale)?
movimento verticale particella dipende dal gradiente di temperatura potenziale.
=> Se d /dz è positivo:
La particella oscilla attorno alla propria posizione originale con frequenza N (Frequenza di Brunt-Vaisala).
=> Se d /dz è negativo:
La particella si allontana indefinitamente dalla propria posizione originale.

## Slide 12: C2-12
Se d /dz è nullo: la particella non reagisce alla
perturbazione
Se si ha una struttura del PBL come quella della figura precedente (gradiente temperatura potenziale positivo in SL, nullo in ML, positivo in EL)
Se si rilascia al suolo una particella con una componente verticale positiva della velocità), essa:
abbandona senza ritornare il SL, accelerando,
Attraversa indisturbata il ML,
Viene bloccata dall’EL e ridiscenderà per garantire la conservazione della massa.
Il PBL è una vera e propria trappola per le particelle emesse al suo interno ed in particolare per quelle emesse al suolo.

## Slide 13: C2-13
Bilancio Energetico del PBL.
Il PBL è una macchina termica gigante che trasforma l’energia solare in movimento dell’aria. Il sole è, quindi, la principale fonte di energia del PBL.
Il sole emette radiazione elettromagnetica nell’intervallo 0.1 1 m (visibile) come un corpo nero a temperatura di 6000°K. (radiazione ad onda corta).

## Slide 14: C2-14
=> Solo un ristretto numero di gas presenti in aria può assorbire direttamente una porzione di questa energia (7%).
=> Una parte di radiazione solare è assorbita e riflessa dalle nubi ( 27%)
=> Una parte è riflessa dalle particelle sospese (17%)
Una parte è riflessa direttamente dal suolo (albedo 6%)
Circa il 43% della radiazione solare arriva direttamente al suolo!

## Slide 15: C2-15
SOLE
Trasmissione
Trasmissione
Riflessione
Riflessione
Riflessione
Assorbimento
Assorbimento e scattering
Assorbimento
e scattering
da aerosol
Assorbimento
e scattering
molecolare
Assorbimento
OCEANO
SUOLO
Assorbimento
Radiazione Solare incidente => Radiazione Globale Rg
Radiazione riflessa dal suolo => Albedo = -Rg
( = coefficiente di albedo)
Energia solare trasferita al suolo:
E = (1-) Rg

## Slide 16: C2-16
Ci sono due reazioni del sistema fisico al trasferimento di radiazione solare:
L’atmosfera (corpo caldo)  radiazione all’infrarosso I verso la superficie terrestre.
Il suolo (corpo caldo)  radiazione infrarossa I verso l’atmosfera
Questi due contributi energetici sono ad onda lunga.
La quantità di energia disponibile al suolo (Radiazione Netta) è pari a:
Rn = (1-) Rg + I- I
1
2
3
4

## Slide 17: C2-17
Rg
RN
A fronte di questa disponibilità energetica si ha che:
Una porzione di energia viene trasmessa al suolo (Flusso di Calore nel suolo G),
Una porzione viene usata per evaporare l’acqua del suolo e della vegetazione (Flusso Turbolento di Calore Latente HE)
=> Il resto viene emessa dal suolo e trasmessa ai primi millimetri d’aria (Flusso Turbolento di Calore sensibile H0) motore dei movimenti irregolari delle masse d’aria del PBL.

## Slide 18: C2-18
Rn è positiva nelle ore diurne fino a che Rg 20W/m2
Rn è sempre negativa di notte nelle aree rurali
G è una frazione di Rn
La ripartizione tra HE e H0 dipende dal tipo di suolo e dalla umidità presente sullo stesso.

## Slide 19: C2-19
L’aria che passa sopra la superficie terrestre scambia energia ed altera le proprie caratteristiche fisiche:
=> L’aria riceve dal suolo energia (H0 e HE) e queste sono le sorgenti di energia convettiva.
=> L’aria, per la rugosità superficiale del suolo, perde energia per attrito (perdita di energia meccanica). Ciò fa sì che si produca, come per tutti i fluidi turbolenti in moto su una superficie rugosa, una generazione di turbolenza meccanica.
=> Nelle ore diurne quando Rn>0 l’energia persa per attrito è quasi sempre minore di quella acquisita per convezione (Situazioni convettive)
=> Nelle ore notturne, al contrario (Rn<0), c’è solo una perdita globale di energia (Situazioni Stabili).
Da ciò si nota come:
lo stato del PBL è differente di giorno e di notte
=> anche il modo con cui si disperdono gli inquinanti è diverso nei due casi.

## Slide 20: C2-20
Fenomenologia del PBL
Situazioni Convettive.
Profilo di temperatura potenziale.
Struttura dei vortici turbolenti

## Slide 21: C2-21
Si vengono ad instaurare:
un flusso ascendente (updraft)
Un flusso discendente (dowdraft)
Gli inquinanti emessi vengono catturati dai flussi ascendenti e discendenti e presentano pennacchi caratteristici.
Profilo della velocità del vento
Vento Geostrofico

## Slide 22: C2-22
Estensione verticale del PBL => Altezza di Rimescolamento (secondo la nomenclatura usata nella modellistica della dispersione degli inquinanti)
Presenta un’evoluzione diurna caratteristica:
è minima nelle prime ore della mattina (dovuta solo alla turbolenza meccanica)
=> aumenta con l’arrivo di energia solare fino al tramonto ed in particolare in modo proporzionale all’integrale nel tempo del Flusso Turbolento di calore sensibile.
=> decade molto rapidamente al tramonto con il venir meno dell’apporto energetico solare.