## Slide 1: C2-27
Introduzione alla Turbolenza del PBL
Se si misurano le tre componenti del vento e la temperatura con sensori a risposta rapida si vede che:
Le variabili considerate presentano un andamento abbastanza regolare a cui si sovrappongono irregolarità molto elevate che paiono “rumore” e presentano le caratteristiche di un segnale casuale.
Segnale = andamento medio regolare +
fluttuazioni irregolari (turbolente)
Questa è proprio la caratteristica esteriore rilevante della turbolenza nel PBL ed in tutti i fluidi turbolenti di interesse geofisico.
La quantificazione della Turbolenza deve essere necessariamente dedotta proprio dall’analisi delle fluttuazioni (irregolarità) contenute nel segnale.

## Slide 2: C2-28

## Slide 3: C2-29

## Slide 4: C2-30
Si può osservare che:
le fluttuazioni sono apparentemente aleatorie,
è possibile definire un valore tipico (4.8 m/s)
le fluttuazioni stanno in un intervallo limitato che varia col tempo (turbolenza => fluttuazioni => varianza del segnale 1.7 m/s)
esiste una grande varietà di scale sovrapposte:
  - Tempo tra picchi piccoli : circa 1 minuto
  - Tempo tra picchi più elevati: circa 5 minuti
  - Altre variazioni: circa 10 minuti
  - La variazione più piccola: 10 secondi
Ad ogni scala temporale sono associati vortici di dimensione differente.

## Slide 5: C2-31
Ipotesi di Reynolds
Ogni segnale meteorologico è costituito dalla sovrapposizione di un andamento medio e di fluttuazioni turbolente apparentemente casuali aventi media nulla.
Un esempio è la componente u del vento:
Per poterla applicare è necessario:
=> definire in modo corretto il tempo di mediazione (non inferiore a 15 minuti e non superiore a 1 ora.
=> che si misuri con un sensore a risposta rapida.
Per come sono realizzate le stazioni meteorologiche, non è possibile acquisire un segnale continuo; ciò che si acquisisce è un valore Ai ad ogni istante ti che si considera. Normalmente gli istanti di campionamento sono equispaziati.

## Slide 6: C2-32
Dalle misure  è la standard deviation che, per
esempio, per la componente u del vento,
risulta pari a:
Il quadrato della deviazione standard è la varianza.
Se si determinano le standard deviation relative alle tre componenti del vento, è possibile calcolare l’energia cinetica turbolenta (energia posseduta dalle masse d’aria a causa della turbolenza presente) definita come:
Tra due variabili si può definire la covarianza. Considerando la temperatura potenziale e la componente w del vento:
Si può dimostrare che la covarianza tra una delle componenti del vento ed una variabile scalare (temperatura e umidità) rappresenta (a meno di una costante) il flusso della variabile scalare nella direzione della componente del vento.

## Slide 7: C2-33
In effetti, il Flusso Turbolento di Calore Sensibile è:
Il Flusso Turbolento di Calore Latente è dato da:
Dalle covarianze tra le componenti u e v del vento e la componente w si ottiene (a meno di una costante) lo sforzo di taglio orizzontale dovuto all’attrito delle masse d’aria sulla superficie. In particolare lo sforzo di taglio è:
dove u* (friction velocity)è la velocità di scala definita come:

## Slide 8: C2_34
Parametri che caratterizzano la turbolenza del PBL
Forzante Convettiva: Flusso turbolento di Calore
Sensibile
=> Forzante meccanica: friction velocity u*
Parametri Accessori
=> Temperatura di Scala T*
=> Lunghezza di Scala (Lunghezza di Monin Obukhov)
=> Altezza di Rimescolamento zi

## Slide 9: C2_35
Rg
Rn
H0
Vel
u*
u
v

## Slide 10: C2_36
L
w
T*

## Slide 11: C2_37
Condizioni Convettive:
u* > 0 H0>0 T*<0 L<0
Condizioni Adiabatiche:
u*>0 H0=0 T*=0 L 
Condizioni Stabili:
u*>0 H0<0 T*>0 L>0