## Slide 1: C2_38
Modello Matematico del PBL
PBL => porzione di troposfera => Fluido Newtoniano Viscoso
Potrebbe essere modellizzato con le Leggi di Conservazione, cioè con i normali metodi della Fluidodinamica.
Il Dominio di Calcolo e le Variabili.
Tipicamente, il dominio di calcolo è una porzione di atmosfera a forma di parallelepipedo con base inferiore al suolo e superiore almeno all’altezza di rimescolamento.
Il sistema di coordinate considerato è quello cartesiano ortogonale meteorologico visto prima.
Le variabili che si considerano sono i valori istantanei:
delle componenti u, v e w del vento
della temperatura potenziale 
della pressione barometrica p
della densità dell’aria 

## Slide 2: C2_39
Relazioni base del Modello:
legge di conservazione della massa
legge di conservazione della quantità di moto
legge di conservazione dell’entropia
equazione dei gas perfetti
NB. Per semplificare non si considera il vapor d’acqua e l’acqua
liquida presente nel PBL e nemmeno, per ora, la presenza di
specifici inquinanti.
Equazione di Conservazione della massa.
Conservazione della Quantità di Moto

## Slide 3: C2_40
Conservazione dell’Entropia
Legge dei Gas Perfetti
In tutte queste equazioni si considerano i valori istantanei delle variabili.
Le variabili sono 6, le equazioni sono 6, il sistema è formalmente chiuso.
In teoria:
se si conoscessero le condizioni iniziali del fluido
e le condizioni al contorno
il sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali dovrebbe potersi risolvere.
Data la complessità matematica, non è possibile una sua risoluzione analitica, tuttavia è sperabile una sua soluzione almeno numerica.

## Slide 4: C2_41
Questa soluzione non è possibile in pratica perché:
Queste equazioni non sono lineari e presentano
caratteristiche tipiche dei sistemi caotici;
Per una risoluzione numerica su un dominio di calcolo
realistico sarebbero necessari camputer con potenze
di calcolo lontane dalle possibilità attuali;
Si dovrebbero fornire al modello le condizioni iniziali
ed al contorno relative alle varibili istantanee in
tutto il dominio di calcolo. Data la presenza della
turbolenza, ciò non è assolutamente possibile.
.

## Slide 5: C2_42
Questo modello, corretto e chiuso, non può essere impiegato in pratica.
Ciò che realisticamente è possibile conoscere, sono i valori medi delle variabili caratteristiche del PBL e poco più.
E’ necessario, quindi, costruire un modello in cui siano presenti non i valori istantanei, ma i valori medi ed eventualmente varianze e covarianze.
NB. Qui per media si intende sempre una media temporale.

## Slide 6: C2_43
Si impiega l’ipotesi di Reynolds secondo cui una variabile F può essere vista come la somma di un valor medio e di una fluttuazione a media nulla:
Legge di Conservazione della Massa
Legge di conservazione della Quantità di Moto
Legge di Conservazione dell’Entropia
Legge dei Gas Perfetti

## Slide 7: C2_44
In questo modello le variabili sono:
In questo modello le variabili sono 15, le equazioni sono sempre 6 => il sistema di equazioni non è chiuso.
Mancando equazioni, è necessario individuare delle relazioni semiempiriche che consentano di esprimere le variabili in eccesso (le varianze e covarianze) in funzione delle variabili medie.
Schemi di Chiusura.

## Slide 8: C2_45
Esempio: Chiusura del primo ordine (di tipo K).
Il modo più semplice per esprimere le variabili in eccesso (che sono sempre o varianze di componenti del vento o covarianze tra temperatura e le singole componenti del vento) è uno schema del tipo:
Pertanto si ha che:
Molte sono le relazioni semiempiriche che esprimono i vari coefficienti K (coefficienti di diffusività turbolenta), tutte dipendenti da:
=> u*
=> H0
=> zi

## Slide 9: C2_46
Teoria della Similarità.
In parallelo alla modellizzazione fluidodinamica del PBL si è cercato (con successo) di ottenere delle relazioni basate sulle osservazioni sperimentali per i profili verticali delle principali variabili medie e delle varianze e covarianze più importanti in:
situazioni quasi stazionarie
e con terreno piatto ed omogeneo.
Quando queste ipotesi non sono soddisfatte completamente, le relazioni dedotte perdono una parte di validità, pur restando una descrizione abbastanza realistica dei profili verticali.
Le relazioni cercate dalla Teoria della Similarità hanno le caratteristiche seguenti:
sono algebriche
sono basate sulle osservazioni sperimentali
devono dipendere dai parametri che descrivono la
turbolenza del PBL, cioè u*, H0, T*, L e zi

## Slide 10: C2_47
Esempio Didattico: profilo verticale della velocità del vento
entro il SL.
Situazione adiabatica
In questo caso è importante la sola turbolenza meccanica (u*) dato che H0 = 0 e 1/L = 0.
Facciamo due esperimenti in due situazioni diverse:
un luogo quasi desertico (situazione 1)
un campo di mais maturo (situazione 2)
Palo con misure vento a 1, 2, 4, 8, 12, 24, 48 e 100 m
Misure di u*
Quadri = situazione 1
Cerchi = situazione 2

## Slide 11: C2_48
Cambio della scala y
Osservazioni:
La velocità del vento va a zero ad una quota
diversa da z = 0 ( 0.01m nella situazione 1 e a
0.5 m nella 2) => è la rugosità del terreno => z0
sia la quota a cui la velocità si annulla (rugosità
superficiale) caratteristica di ogni superficie.
=> Dai due profili si nota che

## Slide 12: C2_49
Approfondimento: si misurano altri profili a diversi valori di u*, sempre in situazioni adiabatiche.
Cambio di variabili: z z/z0 e u  u/u*

## Slide 13: C2_50
Il risultato ottenuto è la relazione seguente:
che è una Relazione Universale secondo cui:
una volta noto z0 (caratteristica della superficie) e u*
(stato della turbolenza meccanica)
fornisce ad ogni quota z (entro il SL) il valore medio
della velocità del vento, quando la situazione è
adiabatica
La costante k (nota come costante di Von Karman) vale 0.4.
Cerchiamo di rendere più generale questa relazione e realizziamo misure di profili in differenti condizioni di stabilità (valori differenti di u* e valori differenti positivi e negativi di 1/L).

## Slide 14: C2-51

## Slide 15: C2-52
Queste figure suggeriscono di cercare una relazione che:
sia praticamente logaritmica, come nella situazione
adiabatica
ed in cui la convettività intervenga come una
correzione alla legge logaritmica, correzione funzione
del parametro z/L.
Dai dati sperimentali otteniamo la figura seguente che ci conferma l’ipotesi fatta.

## Slide 16: C2-53
In una campagna reale si è ottenuto ciò che sta in figura.
La Relazione di Similarità (universale) che descrive il profilo verticale della velocità del vento entro il SL è quindi.
dove la funzione M può essere espressa come:
=>1/L<0
=> 1/L>0
In un sito piano e omogeneo, in condizioni quasi-stazionarie ed entro il SL, noto z0, u* e 1/L è possibile ottenere il profilo verticale della velocità del vento entro il SL

## Slide 17: C2-54
Relazione di Similarità del profilo del valor medio di  nel SL
dove:
=> 1/L>0
=> 1/L>0
Relazione di Similarità del profilo del valor medio di  nel SL

## Slide 18: C2-55
Relazione di Similarità del profilo del valor medio di u e v nel SL.
In Situazioni Convettive
In Situazioni Stabili

## Slide 19: C2-56
Relazione di Similarità del profilo del valor medio di w nel SL.
Situazioni Convettive
Situazioni Stabili

## Slide 20: C2-57
Relazioni di Similarità per l’intero PBL
Sono state sviluppare anche Relazioni di Similarità valide per l’intero PBL. Esse si basano sulla conoscenza di:
forzante meccanica u*
forzante convettiva H0
estensione verticale del PBL zi
un nuovo parametro di scala w* (velocità convettiva
di scala) nullo nelle situazioni stabili e nelle
situazioni convettive definito come:
Per quanto riguarda, poi, il profilo verticale delle componenti del vento e della temperatura potenziale, è necessario anche la conoscenza del parametro di Coriolis (legato alla latitudine ed alla velocità di rotazione terrestre).

## Slide 21: C2-58
Profilo verticale delle componenti u e v del vento.
dove:
Nelle Situazioni Convettive
Nelle Situazioni Adiabatiche
Nelle Situazioni Stabili

## Slide 22: C2-59
Profilo verticale della temperatura potenziale.
Profilo verticale di u e v.
Nelle Situazioni Convettive
Nelle Situazioni Stabili
Profilo verticale di w.
Nelle Situazioni Convettive
Nelle Situazioni Stabili

## Slide 23: C2-60
Alcuni dati sperimentali in Situazioni Convettive
Per concludere,
la Teoria della Similarità è uno schema concettuale con cui è possibile costruire relazioni semiempiriche per i profili verticali delle principali variabili di interesse micrometeorologico.
Ciò permette di costruire di fatto un modello di PBL alternativo a quello fluidodinamico, totalmente basato su misure, avente come limitazioni il fatto che:
deve essere applicato a situazioni quasi-stazionarie,
e ad un sito piano ed omogeneo.

## Slide 24: C2-61
Modello Numerico del PBL.
Molte applicazioni pratiche (es. dispersione degli inquinanti) richiedono la conoscenza, nello spazio e nel tempo, delle principali caratteristiche del PBL.
Il tipo ed il numero delle variabili micrometeorologiche richieste dai modelli dispersione degli inquinanti in aria dipende dal tipo del modello che si utilizzerà e dalla sua complessità intrinseca.
Ci sono tre modi di risolvere questo problema:
si può utilizzare il modello fluidodinamico del PBL e
quindi le leggi prognostiche di conservazione
(prognostico = stima della variazione temporale di una
variabile);
si può impiegare una base teorica più semplice (di tipo
diagnostico) fondata prevalentemente sulle misure
sperimentali disponibili rinunciando però alla previsione
della loro variabilità nel tempo e lavorando quindi per stati
quasi stazionari
si possono usare solo le misure sperimentali quando il
problema è prevalentemente locale ed i modelli impiegati
sono stazionari e semplici.

## Slide 25: C2-62
Modello Numerico Prognostico del PBL
Le variabili più frequentemente richieste dai modelli prognostici di dispersione degli inquinanti in aria sono l’evoluzione temporale (la prognosi, quindi):
della distribuzione al suolo della Radiazione Globale
e Netta, del Flusso Turbolento di Calore Sensibile,
della velocità di frizione, della lunghezza di Monin-
Obukhov
dei campi tridimensionali delle tre componenti del
vento, della temperatura potenziale, dell’umidità
dell’aria, della pressione, della deviazione standard
delle tre componenti del vento ed altri parametri
caratteristici della turbolenza del PBL.
Per ottenere l’andamento temporale di queste variabili è necessario l’impiego del modello fluidodinamico del PBL con adeguate ipotesi di chiusura, a seconda delle situazioni tipiche che si incontrano nell’applicazione (es. situazioni convettive).
Questo è un modello differenziale che può essere risolto solo numericamente con opportune condizioni iniziali e al contorno.

## Slide 26: C2-63
La risoluzione numerica delle equazioni del modello è un problema molto complesso. Le difficoltà sono:
difficoltà matematiche: le equazioni sono
differenziali e richiedono adeguate approssimazioni
numeriche;
difficoltà informatiche: è necessario l’uso di
calcolatori molto veloci e con molta memoria a
disposizione.
I modelli sviluppati sono di tipo differente a seconda del tipo di dominio di calcolo che si considera:
Modelli tridimensionali
Modelli bidimensionali (usati per lo studio delle zone
costiere, in cui il dominio di calcolo è un piano con un lato
orizzontale perpendicolare alla costa ed un lato verticale)
Modelli monodimensionali usati quando si debbano
studiare siti senza orografia e con forte omogeneità
orizzontale e quando gli effetti di trasporto possono essere
trascurati.
ed anche per il tipo di chiusura adottata.

## Slide 27: C2-64
Non si può qui descrivere il dettaglio delle approssimazioni numeriche usate. Semplificando:
tutte le derivate spaziali vanno approssimate. La
derivata di una variabile F in un nodo k della griglia
di calcolo può essere approssimata per es. come:
tutte le derivate temporali in un istante n possono
essere approssimate come:
ad ogni intervallo di tempo è necessario risolvere
un sistema di equazioni algebriche di grandi
dimensioni che costituisce l’approssimazione
numerica del sistema di equazioni differenziali.
Si consideri come riferimento un modello monodimensionale

## Slide 28: C2-65
Modelli prognostici disponibili:
RAMS (Regional Atmospheric Modeling System) sviluppato da Colorado State University;
HOTMAC (Higher Order Turbulence Model for Atmospheric Circulation) sviluppato da YSA Corporation (Santa Fe , New Mexico);
ARPS (Advanced Regional Prediction System) sviluppato dal Center for Analysis and Prediction of Storms (CAPS), University of Oklahoma.
Possedere uno di questi modelli non significa essere in grado automaticamente di ricostruire le variabili di interesse:
questi modelli richiedono condizioni iniziali ed al
contorno in tutto il dominio di calcolo e la loro
determinazione richiede un lavoro non semplice e la
disponibilità di misure e di previsioni a scala globale;
questi modelli non sono (e non possono essere) user-
friendly e richiedono specialisti per la loro gestione.

## Slide 29: C2-66
Modello diagnostico del PBL.
E’ un modello molto meno complesso che :
si basa prevalentemente sulle misure sperimentali
dell’ istante in cui si richiede di ricostruire i campi
meteorologici di interesse;
considera la variazione temporale del fenomeno
meteorologico come una successione di stati
quasi-stazionari;
utilizzano relazioni fisiche semplici, (normalmente
la legge di conservazione della massa e le
relazioni di similarità.
Il modello è decisamente più semplice di quello prognostico, ma la sua realisticità dipende completamente dalla bontà delle misure su cui si basa.
Gli elementi principali di un tale modello sono:
la definizione del dominio di calcolo,
la ricostruzione del campo tridimensionale del vento,
la ricostruzione dei campi scalari (temperatura potenziale
ed umidità) medi,
l a ricostruzione dei campi di turbolenza,
ricostruzione dell’altezza di rimescolamento.

## Slide 30: C2-67
Dominio di calcolo:
=> Griglia cartesiana regolare
=> Maglia cartesiana con coordinata verticale terrain-following. z  

## Slide 31: C2-68
Ricostruzione diagnostica del campo tridimensionale
del vento
Il problema si può formulare come segue:
si conosca ad un istante t in M punti della griglia di
calcolo il valore del vettore vento (u,v,w). Ciò si può
ottenere con misure da stazioni meteo al suolo e con
sistemi remore-sensing (SODAR e Wind-Profiler).
il problema da risolvere è l’individuazione del campo
vettoriale del vento medio V(x,y,z) che negli M punti di
misura coincide con i valori misurati.
=> Il campo vettoriale così individuato rispettare:
Così formulato, il problema possiede infinite soluzioni.
Se invece di richiedere la coincidenza con le misure, si richiede invece la miglior approssimazione ad una interpolazione iniziale delle misure stesse (first guess V0), il problema possiede una ed una sola soluzione che consente di ottenere il campo di vento cercato.

## Slide 32: C2-69
In termini matematici, questo è un problema di analisi variazionale che richiede la minimizzazione del funzionale seguente:
dove  è il moltiplicatore di Lagrange e i vari coefficienti  dei pesi dipendenti dalla stabilità.
La soluzione è la seguente:
che porta all’equazione differenziale:
Risolvendo numericamente le equazioni differenziali precedenti con opportune condizioni al contorno si ottiene il campo diagnostico di vento desiderato.

## Slide 33: C2-70
Ricostruzione diagnostica della temperatura e di altre variabili scalari.
Quando è necessario conoscere ad un istante t il campo di temperatura media od un altro campo scalare medio (es. umidità), la cosa più semplice è interpolare con uno dei metodi consueti le misure disponibili al suolo e, se possibile, in quota (radiosondaggi o RASS).
Ricostruzione bidimensionale di alcune variabili di interesse.
Questo è il caso della:
  Radiazione globale e netta
  friction velocity
  flusso turbolento di calore sensibile e latente
  e dei parametri derivati T* e L.
Ciò si realizza impiegando un normale algoritmo di interpolazione bidimensionale. Se tali variabili non venissero misurate, verranno stimate con i metodi messi a punto dalla Micrometeorologia.

## Slide 34: C2-71
Stima dell’altezza di rimescolamento.
Spesso non è possibile la sua determinazione sperimentale dai profili verticali di temperatura. E’ quindi necessaria una sua stima.
=> Situazione convettiva.
Sia noto in un punto al suolo il valore dei parametri meteo normali e di H0 e si consideri una colonna d’aria centrata sul punto considerato e di superficie di base unitaria.
Per determinare un modello semplice della sua evoluzione temporale si facciano le ipotesi:
Nella notte il profilo verticale di temperatura potenziale
della colonna d’aria presenta un andamento lineare con la
quota con gradiente ;
Quando H0 è positivo, si ha un input di energia che erode
la stabilità notturna, con un aumento di temperatura
potenziale di tutto il PBL, restando inalterato il profilo
termico superiormente. A mano a mano che procede
l’iniezione di energia nel PBL, la temperatura potenziale
nel suo interno aumenta proporzionalmente. Per semplicità
si assume che tutto il PBL sia rappresentato dal ML.

## Slide 35: C2-72
z

Situazione a t1
Situazione a t2
Qual è la variazione dell’altezza di rimescolamento in un intervallo dt?
In dt si ha un aumento d di temperatura potenziale nel PBL per cui:
Equazione prognostica dell’altezza di rimescolamento.

## Slide 36: C2-73
L’incremento di temperatura potenziale e quindi di altezza di rimescolamento è dovuto ad H0. Si può dimostrare che:
Se si considerano due istanti successivi t1 e t2 e se:
=> (zi)t1 è l’altezza di rimescolamento a t1
=> H0 è costante tra t1 e t2,
la relazione precedente diventa:
Si applica questo modello per tutte le colonne d’aria del dominio di calcolo  distribuzione spaziale dell’altezza di rimescolamento.

## Slide 37: C2-74
Situazione Stabile ed Adiabatica
In queste situazioni, l’altezza di rimescolamento rappresenta la quota dove si esaurisce la turbolenza che in questi casi è di tipo meccanico.
Sono state proposte relazioni di tipo diagnostico secondo cui:
=> nelle situazioni adiabatiche e poco stabili vale la relazione:
=> nelle situazioni stabili vale:
Se per ogni colonna d’aria che costituisce il dominio di calcolo sono noti u* e L, è possibile anche in questo caso determinare la distribuzione spaziale dell’altezza di rimescolamento.

## Slide 38: C2-75
Determinazione del campo tridimensionale di turbolenza.
Nella maggior parte dei casi pratici:
turbolenza = standard deviation delle componenti del vento.
Per la determinazione di tali variabili è necessario che:
si considerino le colonne d’aria che compongono il
dominio di calcolo,
siano note alla base di ciascuna colonna d’aria i
parametri micrometeorlogici (u*, H0, zi)
In tal caso si applica all’intera colonna d’aria una delle Relazioni di Similarità che descrivono il profilo verticale delle variabili di interesse.
Per es., se si considerano le seguenti relazioni di similarità per le deviazioni standard delle componenti del vento:
Situazioni convettive:

## Slide 39: C2-76
Situazioni stabili
Ripetendo la procedura per tutte le colonne d’aria e per tutte le variabili di interesse si ottengono i campi tridimensionali della turbolenza del PBL.
Questa ricostruzione completa il modello diagnostico del PBL

## Slide 40: C2-77
Micrometeorologia e Meteorologia per i modelli di dispersione degli inquinanti di tipo ingegneristico.
Per la stima preliminare dell’impatto di sorgenti inquinanti spesso si usano modelli semplificati che richiedono una descrizione semplice della meteorologia e micrometeorologia.
Le ipotesi meteorologiche che tali modelli fanno sono:
variazione temporale della meteorologia = sequenza di stati stazionari;
campo di vento e di temperatura omogeneo in orizzontale;
sia la velocità del vento che la temperatura presentano un profilo verticale, dato dalle relazioni di similarità;
la turbolenza atmosferica deve essere descritta in maniera semplice.
In pratica, tutti i modelli di questo tipo richiedono:
velocità e direzione del vento ad una quota di riferimento,
temperatura dell’aria ad una quota di riferimento,
una descrizione della turbolenza del PBL differente a
seconda del modello considerato,
altezza di rimescolamento (unica per tutto il dominio)

## Slide 41: C2-78
La principale differenza tra un modello ed un altro sta proprio nella descrizione della turbolenza.
=> Modelli moderni: u*, H0 e L
=> Modelli “antichi” usano un parametro sintetico detto Classe di Stabilità Atmosferica.
Classe di stabilità atmosferica.
Tradizionalmente tutta la variabilità della struttura del PBL era condensata in 6 classi differenti:
Categoria A(1): situazioni diurna molto convettive con vento basso e forte insolazione
Categoria B(2): situazione diurna mediamente convettiva con vento moderato e media insolazione
Categora C(3): situazione diurna con vento forte e insolazione bassa
Categora D(4): situazione diurna e notturna con vento molto forte, insolazione praticamente nulla e copertura del cielo
Categoria E(5): situazione notturna con vento elevato e media copertura del cielo
Categoria F(6): situazione notturna con vento molto debole e assenza di nubi.

## Slide 42: C2-79
Determinazione pratica delle categorie di stabilità.
E’ importante ricordare che quando si utilizzano le Classi di stabilità Atmosferica non si può sperare che i calcoli della dispersione degli inquinanti in aria siano realistici, se non in situazioni molto prossime all’adiabaticità.

## Slide 43: C2-80
Misure Meteorologiche e Micrometeorologiche.
Misura
=
quantificazione di una variabile di interesse mediante l’impiego di sistemi fisici in grado di variare una propria caratteristica a seconda del valore assunto dalla variabile considerata.
Misura = F(Variabile da Misurare)
I sistemi di misura reali presentano errori intrinseci sia di tipo statico e di tipo dinamico.
Sistemi di misura micrometeorologici:
Stazione meteorologica al suolo
Radiosonde
Pallone frenato
Sistemi remote-sensing (SODAR, RASS, LIDAR,
Wind Profiler, RADAR)

## Slide 44: C2-81
Stazione Meteorologica al suolo
Sistema di Acquisizione
Elaborazione di Base & Validazione delle misure.
Stima dei parametri di interesse per la Turbolenza Atmosferica
Presentazione dei dati ed Analisi temporale
Archiviazione delle Informazioni
Trasmissione delle informazioni al Centro di Controllo
Convertitore
Analogico/Digitale
Sensori Analogici
Strumenti Digitali
RS232
RS232
RS422
Sistema di Calcolo

## Slide 45: C2-82
Catena di misura
Trasduttore Primario
Trasduttore Secondario
Conversione Analogico/Digitale
Variabile Meteorologica da Misurare
Variabile Fisica facile da misurare
Segnale Elettrico (Analogico)
Serie Storica di numeri.

## Slide 46: C2-83
Caratteristiche di uno strumento di misura
Caratteristiche statiche: proprietà intrinseche al sensore, non dipendono dalla variazione nel tempo del segnale cui è sensibile (precisione, sensibilità, linearità, risoluzione, ecc.
Caratteristiche dinamiche: proprietà che descrivono la risposta del sensore in funzione dell’andamento nel tempo del segnale meteorologico di ingresso.
Se => x risposta del sensore
=> y segnale meteorologico
La risposta dinamica di un sensore è data dall’equazione differenziale seguente:
Ordine del sensore = grado dell’equazione differenziale.
In pratica vanno considerati solo i sensori di:
Grado 0 (i migliori)
Grado 1
Grado 2

## Slide 47: C2-84
Sensore di grado 0.
Relazione algebrica tra risposta del sensore e variabile da misurare.
Non presenta distorsioni o ritardi di risposta.
Sensore ideale per le misure micrometeorologiche.
Sensore di grado 1.
La Relazione dinamica si riduce a:
Risposta ad un ingresso a gradino:

## Slide 48: C2-85
Ingresso armonico:
Se si rappresenta un segnale come una sovrapposizione di numerose armoniche, la non linearità dell’ampiezza determinerà smorzamenti diversi per le differenti armoniche con una conseguente deformazione del segnale misurato  Filtro passa basso.

## Slide 49: C2-86
Sensore di grado 2.
La sua relazione dinamica è:
Risposta ad un segnale a gradino:
Risposta ad un segnale armonico:

## Slide 50: C2-87
Riassumendo:
Un sensore di ordine 0 è un sensore ideale senza distorsioni nel segnale di uscita. Praticamente è l’unico tipo di sensore in grado di realizzare misure micrometeorologiche corrette.
Un sensore di ordine 1 si comporta come un filtro passa-basso e perde sempre una parte del segnale, in particolare la parte ad alta frequenza. Un tale sensore può essere impiegato per misure meteorologiche (valori medi), mentre per micrometeorologiche può essere impiegato solo se non esistono alternative e dopo aver applicato opportune correzioni .
Un sensore di ordine 2 è un sensore critico, dato che introduce sempre in uscita qualcosa di oscillante e di artificiale che altera senza rimedio il segnale meteorologico originale. Non andrebbe mai usato.

## Slide 51: C2-88
Anemometro a coppe
Anemometro a Banderuola