## Slide 1: C2_99
Introduzione alla stima dei parametri della turbolenza del PBL.
Parametri che definiscono la turbolenza del PBL:
=> la forzante meccanica (u*) e convettiva (H0)
=> l’estensione verticale del PBL.
Per quanto riguarda l’estensione verticale del PBL (altezza di rimescolamento), essa può essere stimata:
dall’esame del profilo di temperatura (radiosondaggi
e RASS)
dall’eco SODAR
dal modello prognostico presentato in precedenza.
Nel seguito si presenterà una breve introduzione sui metodi per la stima di u* e H0.
Metodo di determinazione diretta
(Eddy_Covariance)
Metodi di stima indiretta.

## Slide 2: C2_100
Metodo di determinazione diretta: Eddy-Covariance
Questo metodo consente la determinazione diretta della forzante convettiva e di quella meccanica sia nelle condizioni convettive che in quelle stabili.
Strumentazione da utilizzare: misura triassiale del vento e della temperatura a risposta rapida (in pratica anemometro sonico)
Misure disponibili:
=> In un periodo di mediazione opportuno (1560 min.) l’anemometro ultrasonico raccoglie a frequenza elevata (tipico 10 Hz cioè 10 misure al secondo) N quadruple (ui,vi,wi,i);
=> Con queste misure si determinano le varianze e covarianze seguenti:

## Slide 3: C2_101
=> La friction velocity è data da:
=> Il Flusso Turbolento di Calore Sensibile è:
=> La Lunghezza di Monin-Obukhov è data da:
NB: normalmente il metodo Eddy-Covariance si
presenta in una forma più complessa, dato che
si preferisce, per ragioni teoriche, prima di
calcolare le varianze e le covarianze, ruotare le
componenti del vento in modo tale che la
componente u sia parallela alla direzione media
locale del vento.

## Slide 4: C2_102
Metodo di determinazione indiretta:
il metodo dei gradienti.
Misure necessarie:
=> Una stima realistica della rugosità superficiale z0,
=> Una misura della velocità u del vento alla quota zv,
=> Una misura di temperatura T1 a z1,
=> Una misura di temperatura T2 a z2
NB: è necessario che le misure di temperatura siano
estremamente precise e stabili.
zv, u
z1, T1
z2, T2

## Slide 5: C2_103
Le Relazioni di Similarità che vengono impiegate sono:
Dato che:
il numero di equazioni è pari al numero di variabili,
la forma funzionale per le Funzioni Universali di
Similarità è nota,
Il sistema di equazioni, non lineare, è risolubile fornendo tutti i parametri che caratterizzano la turbolenza del PBL.

## Slide 6: C2_104
Metodo di determinazione indiretta:
il metodo della ripartizione della Radiazione netta
Misura indispensabile: la Radiazione Netta Rn.
=> Se Rn non è disponibile ma lo è Rg
r coefficiente di albedo
c1, c2, c3 costanti (5.3110-15, 60, 0.12)
è la costante di Stafan-Boltzman (5.6710-8)
N è la copertura del cielo (0 – 1)
=> Se Rg non è nota ma lo è solo N, prima si stima Rg
Angolo di declinazione solare
NB: dy = giorno giuliano

## Slide 7: C2_105
Angolo di elevazione solare
 è la latitudine, c è la longitudine e tutc è l’ora di Greenwich
Il Flusso Turbolento di Calore Sensibile pari a:
-  è un parametro e vale 20
 è un parametro dipendente dal tipo di suolo (0.1 luogo
desertico, 0.5 luogo arido e città, 0.8 campi, 1.0 campi
umidi, 1.4 mare)
G è il flusso di calore nel suolo e vale 0.2 Rn nelle ore
diurne e 0.5 Rn nelle ore notturne

## Slide 8: C2_106
La friction velocity si ha dal il sistema non lineare:
Nelle ore notturne si preferisce usare un altro metodo:

## Slide 9: C2_107
Rugosità Superficiale